## Slide 1
施工现场高处作业安全
—— 安全讲座 · 课件 ——
蜀道集团安全管理部 ｜ 2026年8月

## Slide 2
目录 CONTENTS
1
01 高处作业的定义与判定标准
2
02 高处坠落的主要风险点
3
03 安全防护的硬性要求
4
04 典型事故案例警示

## Slide 3
一、高处作业的定义
▸ 凡在坠落高度基准面 2m 及以上、有可能坠落的高处进行的作业
▸ 常见场景：脚手架搭拆、临边作业、洞口作业、屋面作业、吊装作业
▸ 作业前须确认：作业票、防护设施、人员状态三项达标
▸ 分级管理：一般高处作业 / 特殊高处作业（恶劣天气、夜间等）
3

## Slide 4
二、安全防护的硬性要求（要点）
▸ 安全带：高挂低用，严禁低挂高用，做到一人一带
▸ 脚手架：作业层满铺脚手板，设 1.2m 防护栏杆与挡脚板
▸ 临边/洞口：设置防护栏杆、盖板或安全网，挂警示标志
▸ 交叉作业：设置隔离防护棚，动火作业清理下方可燃物
▸ 安全帽：进入现场全程佩戴，系好下颚带
4

## Slide 5
高高兴兴上班来，平平安安回家去
感谢聆听 · 愿每一次高处作业都安全归来
蜀道集团安全管理部 ｜ 2026