## Slide 1
高处作业安全
汇报人：XXX
2026-08-17

## Slide 2
  高处作业概述与风险
  安全防护设施与个人防护用品
  作业许可与安全操作规程
  事故预防与应急措施
  案例警示与安全责任
  总结与行动
目录

## Slide 3
01
高处作业概述与风险

## Slide 4
定义与常见作业场景
分级标准
按高度分为2～5米（一级）、5～15米（二级）、15～30米（三级）和30米以上（特级），存在客观危险因素时需升级管控等级。
典型作业类型
临边作业（工作面围护高度不足80cm）、洞口作业（桩孔/管道旁操作）、攀登作业（借助脚手架/梯子）、悬空作业（无可靠立足点）及交叉作业（上下层空间贯通）。
国家标准定义
依据GB 3608—2025《高处作业分级》，凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）且存在坠落可能的位置进行的作业均属高处作业，包括梯道攀爬、货舱冲洗、克令吊钢丝绳更换等场景。

## Slide 5
主要危险因素辨识
人的不安全行为
包括未佩戴安全防护装备（安全带/安全帽）、擅自拆除防护设施、违规攀爬非通道区域（如脚手架/阳台）等直接引发坠落的行为。
物的不安全状态
涉及洞口/临边防护缺失、梯具稳定性不足、吊绳老化断裂、作业平台护栏不合格等设备设施缺陷。
环境风险
恶劣天气（强风/雨雪）、照明不足、带电作业环境、狭窄空间活动受限等增加作业难度的外部条件。
管理缺陷
未执行作业审批制度、安全培训不到位、监护人员缺位、未设置安全警示标识等系统性管控漏洞。

## Slide 6
高坠事故的后果与案例
致命伤害
上海市某冷库配电房案例中，工人从2.3米配电柜顶部跌落致死；安徽省氮肥厂7米平台坠落事故导致2人死亡，显示低高度坠落仍可能致命。
经济损失与法律责任
事故导致停工整改、医疗赔偿、行政处罚，涉事单位可能面临《安全生产法》追责，相关责任人承担刑事或民事责任。
多类型伤害
除直接坠落伤亡外，可能伴随物体打击（工具材料坠落）、触电（接触高空线路）、火灾（焊接火花引燃）等次生灾害。

## Slide 7
GB 3608—2025规定高处作业必须实施分级管控，2026年5月1日起执行，明确A/B类分级方法（无危险因素按高度分级，存在危险因素时升级管控）。
强制标准要求
洞口需设盖板/防护栏杆（高度≥1.2m），临边装设挡脚板/安全网，悬空作业必须配置生命绳与防坠器。
防护设施规范
高处作业人员需持证上岗，通过安全技术培训并考核取得操作证，禁止无证或酒后、患病等不适岗人员作业。
特种作业管理
要求作业前审批、技术交底、设置警戒区，作业中专人监护、禁止抛掷工具，雨后检查架体稳定性等动态管理措施。
过程控制条款
相关法规标准解读
01
02
03
04

## Slide 8
02
安全防护设施与个人防护用品

## Slide 9
安全网、防护栏杆、脚手架要求
防护栏杆设置
临边防护栏杆需设上下两道横杆（上杆1.2m高，下杆50-60cm高），立杆间距≤2m，并加设挡脚板（≥18cm高）或安全网封闭。超过1.2m时需增设横杆，间距≤60cm。
脚手架验收
仅允许使用验收合格的脚手架，严禁依托不稳定结构作业。脚手架外立面需全封闭密目式安全网，网体与架体绑扎牢固，环扣逐个穿绳固定。
安全网规范
安全网材质需符合国家标准，网目边长不大于8cm，平网宽度不小于3m，立网高度不低于1.2m。密目式安全立网每100cm²网目数≥2000目，需阻燃且能承受5kg钢管从3米高处坠落冲击。
03
02
01

## Slide 10
安全带必须系挂在作业面上方牢固支点（如承重钢梁、预埋挂点），严禁系挂移动或不牢固物体（如临时横杆、装饰构件）。遵循“双钩交替”原则，确保坠落时冲击距离最短。
01
04
03
02
安全带、安全帽、防滑鞋的正确使用
安全带高挂低用
安全帽需调整至合适头围，帽衬与帽壳间距≥25mm，下颌带必须系紧。破损或超使用年限（一般2-3年）的安全帽需及时更换。
安全帽佩戴规范
作业人员需穿防滑鞋，鞋底需具备防滑纹路和抗穿刺性能，避免在湿滑或倾斜表面作业时滑倒。
防滑鞋选择
防坠器需与垂直生命绳配套，挂点高度≥1.4m，钢丝绳直径≥10mm，跨距≤12m，垂度≥300mm以确保缓冲效果。
防坠器配套使用

## Slide 11
防护设施的检查与维护
每日作业前检查
安全网需检查网绳无断裂、节点牢固；防护栏杆需确认横杆无松动、立杆无倾斜；脚手架需排查基础沉降、连接件缺失等问题。
安全网每季度进行沙袋冲击测试（100kg沙袋2m高坠落，撕裂口≤0.2m）；安全带每6个月静载荷试验（225kg维持5分钟，无变形破裂）。
发现防护设施锈蚀、变形或破损需立即停用并更换。密目网若出现开眼环扣脱落或网目孔径超12mm，必须报废处理。
定期强度测试
维护与更换标准

## Slide 12
错误
低挂高用安全带：系挂点低于作业平面会导致坠落冲击力增大，需纠正为“高挂低用”，优先选择上方混凝土结构或专用锚点。
错误
安全网未全封闭：脚手架外立面未全封闭密目网或存在缝隙，需补挂并确保网间重叠≥10cm，绑扎间距≤45cm。
错误
防护栏杆未同步施工：临边防护栏杆滞后于主体施工，需同步安装并验收，严禁临时拆除或挪用。
错误
使用非阻燃安全网：施工现场安全网必须为阻燃材质，普通网遇火易蔓延，需更换为符合GB 5725标准的阻燃网。
个人防护用品常见错误与纠正

## Slide 13
03
作业许可与安全操作规程

## Slide 14
高处作业许可制度流程
分级申请与审批
根据作业高度分为一级（2-5米）、二级（5-15米）、三级（15-30米）及特级（30米以上），一级、二级由作业部门负责人和安全员审核，三级需安全管理部门现场勘查后由安全总监签发，特级需分管副总批准并组织专家论证。
JSA风险评估
许可证时效与变更
作业前必须由作业负责人、安全人员及骨干开展工作安全分析（JSA），辨识危险源并制定风险削减措施，形成书面JSA worksheet作为许可申请依据。
许可证有效期不超过8小时，可延期两次（每次≤8小时）；作业人员、内容、环境等变更时需重新办理，严禁超范围或超期使用。
1
2
3

## Slide 15
作业前安全交底与风险分析
全员安全培训
作业前需对全体参与人员进行专项安全交底，明确作业风险、防护措施及应急流程，并留存签字记录，确保人员熟知高处作业禁忌（如未系安全带、酒后作业等）。
防护设施验收
检查脚手架验收牌、生命线设置、安全网张挂等硬件是否符合标准（如防护栏杆需承受1000N集中载荷），孔洞盖板需防滑固定，验收不合格禁止作业。
个人防护装备核查
逐一检查安全帽（GB2811-2019标准）、全身式安全带（D形环位于背部）、防滑鞋（GB21148标准）等装备完好性，确保无磨损或变形。
环境条件评估
监测风速（超过10.8m/s停止作业）、雷电、大雾等天气，高温环境下需安排轮休并配备防暑药品，夜间作业需确保照明覆盖无死角。

## Slide 16
作业中的行为规范与禁止事项
禁止交叉作业
同一垂直空间内严禁上下层同时作业，确需立体交叉作业时需设置硬质隔离层并安排专人监护。
禁止无防护攀爬
上下高处必须使用验收合格的梯子或脚手架，严禁攀爬结构立柱、管道等非专用攀登设施。
所有工具必须系防坠绳或使用工具袋，重量超过0.5kg的物件禁止徒手传递，需通过吊索或滑轮系统运输。
工具防坠落管理

## Slide 17
恶劣天气及特殊环境作业要求
作业面照度不低于150勒克斯，需配置应急照明设备，照明方向避免直射作业人员眼睛。
风速达6级（10.8m/s）时立即停止作业，临边材料需固定，防止飞落；雷雨天气需撤离至安全区域并断开电源。
接近带电体作业时需保持安全距离（10kV以下≥1.7米），使用绝缘工具并穿戴绝缘防护用品，设置警示隔离区。
无可靠立足点时需设置双挂点生命线，坠落制动距离不超过1.8米，每名作业人员独立使用锚点。
大风天气限制
夜间作业照明标准
带电作业防护
悬空作业锚固点

## Slide 18
工具与材料传递的安全要点
防滑防散落措施
松散材料（如螺栓、垫片）需用容器盛装并封盖，钢管等长件物料两端需绑扎平衡，防止滑脱或旋转失控。
传递区域隔离
物料传递下方设置警戒区（半径≥1.5倍作业高度），专人监护禁止交叉通行，小型工具使用工具桶垂直运输。
吊运方案审核
重量超过50kg的物料需制定专项吊运方案，明确吊点、索具规格及信号指挥人员，经安全部门批准后实施。

## Slide 19
04
事故预防与应急措施

## Slide 20
坠落防护双重保护原则
个人防护与集体防护结合
高空作业必须同时使用安全带（个人防护）和安全网/防护栏（集体防护），确保一种防护失效时另一种仍能提供保护。
02
04
03
01
双钩交替作业
使用两根安全绳交替固定，确保移动时始终有一根处于锚固状态，防止无保护间隙。
高挂低用原则
安全绳挂点应位于作业人员正上方或斜上方坚固结构（如钢梁、预埋挂点），减少坠落冲击距离，避免大幅摆动。
挂点强度验证
锚固点需能承受≥22kN（约2.2吨）的静态拉力，临时挂点（如膨胀螺栓）需经拉力测试合格后方可使用。

## Slide 21
现场隐患识别与整改
防护设施缺陷检查
排查洞口、临边是否设置合格护栏或盖板，脚手架、作业平台是否稳固，安全网有无破损。
检查安全带、安全绳是否磨损或老化，电动工具绝缘性能是否完好，高空车支腿是否平稳。
识别强风、雨雪等恶劣天气影响，评估彩钢瓦屋面坡度、承重能力及障碍物分布，制定针对性防护方案。
设备与工具状态评估
环境风险管控

## Slide 22
常见违规行为及处罚
无证或超范围作业
擅自拆除安全设施
防护用品缺失或错误使用
交叉作业未隔离
未取得高空作业资格人员上岗，或超越许可范围施工，将面临停工整改及行政处罚。
未佩戴安全带、安全帽，或安全带未高挂低用，按《安全生产法》罚款并追责。
作业人员私自移除防护栏、安全网等，导致隐患的，需承担事故主要责任。
上下垂直作业未设置隔离层或警示区，造成物体打击风险的，对责任单位处以罚款。

## Slide 23
事故发生后，现场负责人须1小时内向属地安监部门报告，同时启动应急预案，保护现场。
即时报告机制
事故报告流程与应急响应
根据伤亡情况划分响应等级，轻伤由项目组处置，重伤或死亡事故需上报省级监管部门。
分级响应程序
严禁破坏事故现场，需拍照、录像记录坠落点、防护设施状态及设备位置，供调查使用。
证据保全要求
明确医疗组、疏散组、联络组职责，优先稳定伤员生命体征，避免二次伤害。
协同救援分工

## Slide 24
疑似脊柱损伤时，用颈托固定颈部，平移至硬质担架，避免弯曲或扭转动作。
脊柱保护措施
对多发伤、联合伤（如胸腹联合伤）采取止血、抗休克、封闭开放性气胸等综合措施。
复合伤处理原则
01
02
03
04
检查伤员意识、呼吸、出血情况，优先处理窒息、大出血等危及生命的损伤。
初步伤情判断
保持伤员体温，记录伤情变化时间点，途中持续监测生命体征，提前通知医院准备接诊。
转运注意事项
急救知识与坠落伤员处置

## Slide 25
05
案例警示与安全责任

## Slide 26
典型高处坠落事故剖析
深圳地铁15号线起重伤害事故
工人违章进入起重机回转区，被挤压身亡，暴露出现场安全管理缺失、工人安全意识淡薄等问题，直接经济损失180万元。
西安空调安装坠落事故
作业人员未有效固定安全绳，导致从12楼坠落，争议焦点在于劳务关系界定（无偿帮忙或承包），凸显高空作业防护措施执行不力。
湘潭门窗公司高处坠落事故
无资质人员未佩戴安全帽、安全绳进行3米高作业坠落，反映企业培训缺失、隐患排查流于形式等系统性漏洞。

## Slide 27
违章作业（如未系安全绳、无证操作）、设备防护缺陷（如洞口未封闭）、监护失效（如安全绳未拉牢）是多数事故的直接诱因。
直接原因
涉事企业面临行政处罚（如宝安区应急管理局对水电十四局罚款），责任人被“一案双罚”（如湘潭事故移送司法机关），总包单位承担连带责任（如深圳住建局介入处理）。
追责措施
企业未落实安全培训（如湘潭门窗公司未查验特种作业资质）、未建立隐患排查机制（如未发现临边防护缺失）、违规分包（如水电十四局对分包监管不力）。
管理原因
01
03
02
事故原因与责任追究
部分事故涉及责任界定纠纷（如西安事故中“免费帮忙”与“承包关系”争议），需通过法律途径明确赔偿主体与比例。
赔偿争议
04

## Slide 28
企业、管理者及员工的安全职责
企业主体责任
需健全安全制度（如制定高处作业审批流程）、配足防护装备（如安全绳、防坠器）、定期开展应急演练（如模拟坠落救援）。
管理者监督责任
应落实现场巡查（如检查安全绳佩戴情况）、强化分包管理（如审核劳务单位资质）、及时整改隐患（如修复防护栏破损）。
员工执行责任
必须持证上岗（如高处作业操作证）、遵守操作规程（如禁止进入起重机回转区）、主动报告风险（如发现防护设施缺失）。

## Slide 29
安全文化建设的建议
强化教育培训
针对高处作业开展专项培训（如模拟坠落体验），确保员工掌握应急技能（如安全绳正确系挂方法）。
完善激励机制
设立安全行为奖励（如举报隐患给予奖金），将安全绩效纳入考核（如与晋升、薪资挂钩）。
推动技术防控
推广智能监控设备（如AI识别未戴安全帽行为），使用防坠科技产品（如自动收紧式安全带）。
建立举报渠道
开通匿名隐患上报平台（如企业微信小程序），鼓励员工参与安全监督（如曝光违规操作照片）。

## Slide 30
06
总结与行动

## Slide 31
高处作业必须全程佩戴五点式双钩安全带，遵循“高挂低用”原则，挂点需能承受15kN以上拉力，严禁系挂在临时或不牢固结构上。安全帽、防滑鞋等个体防护装备需经检测合格后方可使用。
核心要点回顾
安全防护装备
临边洞口必须设置硬质防护（如Φ8mm钢筋网），脚手架需同步安装生命线（钢丝绳≥Φ8mm），悬空作业下方3m内增设安全平网。恶劣天气（5级以上风、雷雨等）严禁高处作业。
作业环境管控
特种作业人员必须持证上岗，严禁超龄、酒后或患有心脑血管疾病人员从事高处作业。作业前需进行健康筛查和安全技术交底，明确应急措施。
人员资质与健康

## Slide 32
高风险环节重点提醒
4
个体防护细节
3
特殊时段管理
2
交叉作业防护
1
脚手架与吊篮使用
安全带钩扣需每次使用前检查锁闭状态，移动时不得解开挂钩；30m以上作业需配备通讯工具。安全绳应垂直悬挂，避免缠绕或与尖锐物接触。
上下交叉作业需设置双层防护层（坠落高度＞24m时），工具材料需用防坠绳固定，严禁抛掷。禁止在未固定构件或轻型屋顶（如彩钢板）上无防护作业。
夜间、节假日施工时管理人员必须旁站监督，“危大工程”关键环节实施全程监护。每日巡查需闭环处理“三违”行为，对恶意违章零容忍。
脚手架搭设必须验收合格，作业层满铺脚手板；吊篮需配备防坠锁、限位装置，严禁超员或空中翻越。拆除临边防护需经安全负责人审批并立即恢复。

## Slide 33
日常作业安全承诺
责任落实
全员签订安全生产契约，明确权利义务。班前会必须检查防护用品，作业前进行针对性交底。监理单位每日开展防高坠专项巡查并记录整改。
应急准备
作业区域需设置应急逃生通道，配备缓降器、安全绳等救援设备。暴风雨后需重新检查安全设施，确保防护有效性。
行为规范
杜绝无证上岗、擅自拆除防护等违规行为。发现隐患立即停止作业，执行“谁验收谁负责”制度。对保持良好安全行为的个人/班组给予奖励。

## Slide 34
持续改进与安全意识提升
引入新技术与装备
推广使用防坠落系统、智能安全监测设备等，通过技术手段降低高处作业风险。
建立安全反馈机制
鼓励员工报告安全隐患，设立匿名反馈渠道，及时整改并优化作业流程。
定期安全培训与演练
组织员工参与高处作业专项安全培训，模拟突发情况应急处理，强化风险识别与应对能力。

## Slide 35
汇报完毕，谢谢大家
汇报人：XXX
2026-08-17